Zawór kulowy	  	    OR-12-16

- 2 częściowy

- przystosowany do zamocowania napędu wg ISO 5211

- pełen przepływ

- temp. –15 C do +150 C

- ciśnienie		DN 15-150		PN 16

### DN 200-250		PN 10

- uszczelnienie RTFE

- budowa ognioodporna

- izolacja antystatyczna

- kołnierze wg  	DIN 2501	DN 15-125

DIN 2501	DN 150-250

lub wg ANSI

UWAGA: oferujemy również wykonanie wg ANSI	150 lbs i 300 lbs

#### OR-12-16

UWAGA:

oferujemy również wykonanie wg ANSI 150 lbs i 300 lbs

| Lista materiałów |
| --- |
| 1 | korpus | W 1.4408 | 13 | płytka oporowa | 304 |
| 2 | kula | W 1.4408 | 14 | podkładka | 304 |
| 3 | gniazdo | RTFE | 15 | nakrętka trzpienia | ATM-A 194 Gr.8 |
| 4 | uszczelka | PTFE | 16 | trzpień |  |
| 5 | śruba | ASTM-A 194 Gr.B8 | 17 | podkładka |  |
| 6 | nakrętka | ATM-A 194 Gr.8 | 18 | podkładka sprężynowa | 304 |
| 7 | pokrywa | W 1.4408 | 19 | podkładka trzpienia | 304 |
| 8 | podkładka | RTFE | 20 | izolacja antystatyczna | 304 |
| 9 | uszczelnienie dławika | RTFE | 22 | DN 200-250 panewka | PTFE |
| 10 | uszczelnienie | PTFE | 23 | DN 200-250 uszczelka | MG-1241 |
| 11 | kołek oporowy | 304 | 24 | DN 200-250 podpora | W 1.4408 |
| 12 | nakrętka | ASTM-A 194 Gr.B8 |  |  |  |

| wymiary mm |
| --- |
| DN |  | A | B | C | E | H |  | kg/szt |
| 15 | ½” | 15 | 95 | 115 | 142 | 65 |  | 2,7 |
| 20 | ¾” | 20 | 105 | 120 | 142 | 67 |  | 3,1 |
| 25 | 1” | 25 | 115 | 125 | 142 | 79 |  | 4,3 |
| 32 | 1 ¼” | 32 | 140 | 130 | 142 | 83 |  | 6,2 |
| 40 | 1 ½” | 40 | 150 | 140 | 200 | 111 |  | 8,1 |
| 50 | 2” | 50 | 165 | 150 | 200 | 118 |  | 10 |
| 65 | 2 ½” | 65 | 185 | 170 | 200 | 140 |  | 14 |
| 80 | 3” | 80 | 200 | 180 | 350 | 174 |  | 18,5 |
| 100 | 4” | 100 | 235 | 190 | 350 | 197 |  | 26,6 |
| 125 | 5” | 125 | 250 | 325 | 760 | 254 |  | 54 |
| 150 | 6” | 150 | 285 | 350 | 760 | 276 |  | 71,3 |
| 200 | 8” | 200 | 340 | 400 | 760 | 353 |  | 155 |
| 250 | 10” | 250 | 395 | 450 | 1000 | 391 |  | 233 |