Zawór kulowy	V-205 MMB

- 3 częściowy

- przystosowany do zamocowania napędu wg ISO 5211

- pełen przepływ

- końcówki do spawania

- ciśnienie WOG 70 bar / 1000psi	¼” – 2”

WOG 56 bar/ 800 psi	1 ½”-4”

- uszczelnienie  RTFE

- temperatura –50 C do 230 C

| Lista materiałów |
| --- |
| 1 | korpus | 316 | 11 | podkładka oporowa | RTFE |
| 2 | końcówki | 316 L | 12 | podkładka | 304 |
| 3 | kula | 316 | 13 | uszczelnienie | PTFE |
| 4 | trzpień | 316 | 14 | śruba | 304 |
| 5 | nakrętka trzpienia | 304 | 16 | nakładka | plastik |
| 6 | podkładka sprężynowa | 301 | 17 | nakrętka | 304 |
| 7 | uchwyt | 304 | 18 | podkładka | 304 |
| 8 | gniazdo | RTFE | 19 | podkładka trzpienia | 304 |
| 9 | tulejka dławika | 304 | 20 | zapadka | 304 |
| 10 | uszczelnienie dławika | RTFE |  |

| wymiary mm |
| --- |
| DN |  | A | B | C | D | D1 | E | F | T | kg/szt |
| 8 | ¼” | 11,6 | 32 | 64 | 65 | 50,5 | 130 | 14 | 1,6 | 0,38 |
| 10 | 3/8” | 12,7 | 32,8 | 65,6 | 65 | 50,5 | 130 | 17,5 | 1,6 | 0,4 |
| 15 | ½” | 15 | 32,8 | 65,6 | 65 | 50,5 | 130 | 22,7 | 1,6 | 0,56 |
| 20 | ¾” | 20 | 38,1 | 76,2 | 68 | 53,7 | 130 | 27,5 | 1,6 | 0,75 |
| 25 | 1” | 25 | 43 | 86 | 71 | 66,3 | 165 | 33,5 | 1,6 | 1,08 |
| 32 | 1 ¼” | 32 | 51,4 | 102,8 | 78 | 65,9 | 165 | 42 | 1,6 | 1,73 |
| 40 | 1 ½” | 38 | 59,5 | 119 | 86 | 80,7 | 190 | 48,6 | 1,6 | 2,56 |
| 50 | 2” | 50 | 65,7 | 131,4 | 95 | 88 | 190 | 60,5 | 1,6 | 3,2 |
| 65 | 2 ½” | 65 | 82,3 | 164,6 | 130 | 119,3 | 250 | 76,3 | 2 | 7,35 |
| 80 | 3” | 80 | 91,3 | 182,6 | 148 | 125,8 | 250 | 90 | 2 | 11,21 |
| 100 | 4” | 100 | 118 | 236 | 185 | 161,8 | 280 | 116 | 2 | 20,3 |