Zawór kulowy	           V-205 MMF

- 3 częściowy

- przystosowany do zamocowania napędu wg ISO 5211

- pełen przepływ

- końcówki kołnierzowe

- ciśnienie WOG 70 bar / 1000psi	¼” – 2”

WOG 56 bar/ 800 psi	1 ½”-4”

- uszczelnienie  RTFE

- temperatura –50 C do +230 C

| Lista materiałów |
| --- |
| 1 | korpus | 316 | 11 | podkładka oporowa | RTFE |
| 2 | końcówki | 316 L | 12 | podkładka | 304 |
| 3 | kula | 316 | 13 | uszczelnienie | PTFE |
| 4 | trzpień | 316 | 14 | śruba | 304 |
| 5 | nakrętka trzpienia | 304 | 16 | nakładka | plastik |
| 6 | podkładka sprężynowa | 301 | 17 | nakrętka | 304 |
| 7 | uchwyt | 304 | 18 | podkładka | 304 |
| 8 | gniazdo | RTFE | 19 | podkładka | 304 |
| 9 | tulejka dławika | 304 | 20 | zapadka | 304 |
| 10 | uszczelnienie dławika | RTFE |  |

| wymiary mm |
| --- |
| DN |  | A | C | H | H1 | Dz | E |  |  | kg/szt |
| 15 | ½” | 15 | 130 | 65 | 50,5 | 95 | 130 |  |  | 1,47 |
| 20 | ¾” | 20 | 150 | 68 | 53,7 | 105 | 130 |  |  | 2,91 |
| 25 | 1” | 25 | 160 | 71 | 66,3 | 160 | 165 |  |  | 3,85 |
| 32 | 1 ¼” | 32 | 180 | 78 | 65,9 | 180 | 165 |  |  | 5,78 |
| 40 | 1 ½” | 38 | 200 | 86 | 80.7 | 200 | 190 |  |  | 7,66 |
| 50 | 2” | 50 | 230 | 95 | 88 | 230 | 190 |  |  | 12,03 |
| 65 | 2 ½” | 65 | 290 | 130 | 119,3 | 290 | 250 |  |  | 17,39 |
| 80 | 3” | 80 | 310 | 148 | 125,8 | 310 | 250 |  |  | 24,61 |
| 100 | 4” | 100 | 350 | 185 | 161,8 | 350 | 280 |  |  | 48,83 |

Dz- średnica zewnętrzna kołnierza