Zawór kulowy			V-206M

- 2 częściowy

- przystosowany do zamocowania napędu w/g  ISO 5211

- pełen przepływ

- gwint DIN 2999/BSP lub NPT

- ciśnienie  70 bar / 1000 psi

- uszczelnienie  PTFE

- temperatura –50 C do +230 C

| lista materiałów |
| --- |
| 1 | korpus | 316 |
| 2 | zamknięcie korpusu | 316 |
| 3 | kula | 316 |
| 4 | gniazdo | RTFE |
| 5 | trzpień | 316 |
| 6 | podkładka oporowa | RTFE |
| 7 | uszczelka | PTFE |
| 8 | uszczelnienie trzpienia | PTFE |
| 9 | uszczelnienie dławicowe | 304 |
| 10 | podkładka sprężynowa | 304 |
| 11 | podkładka blokująca | 304 |
| 12 | nakrętka trzpienia | 304 |
| 13 | podkładka trzpienia | 304 |
| 14 | zapadka | 304 |
| 16 | uchwyt | 304 |

| wymiary mm | ISO |
| --- | --- |
| DN |  | A | B | C | E | H | H1 | J | K | 5211 |
| 15 | ½” | 15 | 32,5 | 65 | 130 | 29,5 | 11 | 25 | 5 | F03 |
| 20 | ¾” | 20 | 37,2 | 74,4 | 130 | 33,6 | 11,7 | 30 | 65 | F04 |
| 25 | 1” | 25 | 44 | 88 | 165 | 45 | 13,9 | 35 | 6 | F05 |
| 32 | 1 ¼” | 32 | 51,3 | 102,6 | 165 | 51,6 | 13,9 | 35 | 6 | F05 |
| 40 | 1 ½” | 38 | 55 | 110 | 222 | 56,1 | 15 | 55 | 6 | F07 |
| 50 | 2” | 50 | 64,9 | 129,8 | 222 | 65 | 15 | 55 | 6 | F07 |