Zawór kulowy			V-255MB

- 3 częściowy

- przystosowany do zamocowania napędu wg ISO 5211

- pełen przepływ

- końcówki do spawania

- ciśnienie WOG 140 bar / 2000psi	¼” – 1”

WOG 105 bar/ 1500 psi	1 ¼”-2”

- uszczelnienie  RTFE

- temperatura –51 C do +230 C

| Lista materiałów |
| --- |
| 1 | korpus | 316 | 11 | nakrętka trzpienia | 304 |
| 2 | końcówki | 316 L | 12 | uchwyt | 304 |
| 3 | kula | 316 | 13 | nakładka |  |
| 4 | gniazdo | RTFE | 14 | zapadka | 304 |
| 5 | uszczelka | PTFE | 15 | śruba | 304 |
| 6 | podkładka | 301 | 16 | nakrętka | 304 |
| 7 | trzpień | 316 | 17 | podkładka spręż. | 304 |
| 8 | uszczelnienie dławika | RTFE | 19 | podkładka | 304 |
| 9 | tulejka dławika | 304 |  |
| 10 | podkładka blokująca | 304 |  |

| wymiary mm | ISO |
| --- | --- |
| DN |  | A | C | E | H | H1 | F | T | kg/szt | 5211 |
| 8 | ¼” | 11,6 | 71 | 130 | 67,6 | 44,1 | 14 | 1,6 | 0,81 | F03 |
| 10 | 3/8” | 12,7 | 71 | 130 | 67,6 | 44,1 | 17,5 | 1,6 | 0,81 | F03 |
| 15 | ½” | 15 | 71 | 130 | 67,6 | 44,1 | 21,8 | 1,6 | 0,81 | F03 |
| 20 | ¾” | 19,1 | 71 | 130 | 77 | 52,5 | 27,5 | 1,6 | 1,27 | F03 |
| 25 | 1” | 25,4 | 105,2 | 165 | 78,5 | 59,7 | 34,7 | 1,6 | 1,94 | F04 |
| 32 | 1 ¼” | 31,8 | 110,4 | 165 | 86 | 66,2 | 48 | 1,6 | 2,65 | F04 |
| 40 | 1 ½” | 38,1 | 126,3 | 190 | 106,3 | 79 | 49 | 1,6 | 3,75 | F05 |
| 50 | 2” | 50,8 | 142,5 | 190 | 114,3 | 88,4 | 60,5 | 1,6 | 5,53 | F05 |